# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南省运达玻璃钢化项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南省运达玻璃有限公司 |
| 法人代表 | 王华正 | 联系人 | 王华正 |
| 通讯地址 | 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路金牛实业院内 |
| 联系电话 | 13633961712 | 传真 | / | 邮政编码 | 463100 |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路 |
| 备案部门 | 河南省企业投资项目备案系统 | 备案文号 | 2020-411728-30-03-027010 |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别及代码 | C3059其他玻璃制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 3000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) | 19.3 | 环保投资占总投资比例 | 1.93% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2020年7月 |
| 一、项目由来 根据社会发展需求及市场调研，河南省运达玻璃有限公司投资1000万元在驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路金牛实业院内建设河南省运达玻璃钢化项目。项目的建成具有良好的经济效益和市场前景。 受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令 第44号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“52玻璃及玻璃制品”中的“其他玻璃制造”，应编制报告表。 我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，本次评价依据环评导则要求及工程实际建设情况，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 二、产业政策相符性分析 经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），该项目的生产规模、生产设备、生产工艺均不在“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许类。目前项目已经在河南省企业投资项目备案系统（编号：2020-411728-30-03-027010）备案（附件2），因此，本项目符合国家产业政策。 三、与备案一致性分析 项目计划建设情况与备案相符性见表1。 表1 项目计划建设情况与备案内容相符性一览表 名称 备案内容 项目建设内容 相符性 项目名称 河南省运达玻璃钢化项目 河南省运达玻璃钢化项目 相符 建设规模 标准化车间厂房3000平方米 标准化车间厂房3000平方米 相符 建设单位 河南省运达玻璃有限公司 河南省运达玻璃有限公司 相符 建设地点 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路 相符 建设性质 新建 新建 相符 建设内容 租用厂房 租用厂房 相符 总投资 1000万元 1000万元 相符 工艺技术 原片-切割-磨边-打孔-钢化-夹胶 原料-切割-磨边-打孔-钢化-夹胶 相符 主要生产设备 磨边机、切割机、钻孔机、钢化机组、玻璃釜等 磨边机、切割机、钻孔机、钢化机组、玻璃釜等 相符 四、项目周围环境概况 本项目位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路金牛实业院内（地理位置见附图1），租用遂平县富业钢化玻璃有限公司标准化厂房（租赁协议见附件3），占地面积3000m2。 本项目东侧为开开食品厂，南侧为永辉铝门窗厂，西南侧为翔云光电，北侧为宣美乐食品厂，距离最近的敏感点为东北侧约230m的时湾村，西侧约90m处为遂平县城市污水处理厂；周围环境示意图见附图2。 五、工程内容 1、项目概况 项目基本情况见表2。 表2 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 河南省运达玻璃钢化项目 2 建设性质 新建 3 建设单位 河南省运达玻璃有限公司 4 项目地址 驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路 5 总投资（万元） 1000 6 定员与工作制度 68人，一天9小时，全年工作290天 7 供电 依托当地电网供给 8 给水 自来水 9 供气 外购罐装煤气，用于做饭 10 排水 磨边和清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后通过砂滤器进行过滤，过滤后的清液进入储存池，使废水达到循环使用，不外排；生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网，排入遂平县城市污水处理厂处理后排放。 2、项目建设情况及项目组成 经现场勘查，本项目为新建项目，占地面积3000m2，总建筑面积3000m2。工程组成见表3。 表3 工程组成一览表 序号 项目组成 工程内容 建设内容 1 主体工程 生产车间 钢结构（78m×34m） 2 辅助工程 办公室 40m2，钢结构 3 环保工程 废水治理 生产废水经三级沉淀池沉淀后再通过砂滤器过滤后回用于生产；生活污水经化粪池沉淀后通过管网进入污水处理厂 废气治理 中空工艺过程中产生的少量非甲烷总烃，经集气罩收集后通过活性炭吸附+UV光氧催化净化，由15m高的排气筒排放 噪声治理 厂房隔声，基础减震 固废治理 切割、打孔、铝条等的边角料外售 沉淀池的废渣集中收集后外售 废包装袋集中收集后外售 废灯管、废胶桶、废活性炭暂存于危废暂存间定期由有相应资质的单位回收 生活垃圾交由环卫部门处理 表4 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 用途 1 钢化玻璃 m2 360000 安全性能高，用于高层建筑玻璃 2 中空玻璃 m2 220000 门窗幕墙 3 夹胶玻璃 m2 180000 门窗幕墙 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 工程主要生产设备一览表 序列 设备名称 型号 数量(台、套) 用途 1 钢化机组（配套风机） 前程F-1 1 生产钢化玻璃 2 全自动切割机 Q系列 3 切割玻璃 3 双边磨边机 M系列 2 磨两条对边，精度好，效率高 4 单边磨边机 D系列 2 玻璃磨边 5 玻璃清洗机（配套风机） X系列 2 清洗玻璃 6 中空玻璃机组 H系列ML-C 2 生产中空玻璃 7 夹胶机 N-X系列 2 生产夹胶玻璃 8 钻孔机 S系列 5 玻璃打孔 9 砂滤器 / 1 过滤废水 10 水泵 / 1 提升废水 4、主要原辅材料、能源消耗量 本项目主要原辅材料和能源消耗量见表6，主要原辅料理化性质见表7。 表6 主要原辅材料用量一览表 序号 名称 规格 单位 年使用量 备注 1 玻璃原片 4mm m2 100000 外购 2 玻璃原片 5mm m2 200000 外购 3 玻璃原片 6mm m2 50000 外购 4 玻璃原片 8mm m2 100000 外购 5 玻璃原片 10mm 100000 外购 6 玻璃原片 12mm 60000 外购 7 EVA胶膜 厚0.38mm 宽2.1m 卷 8000 外购 8 不折弯铝条 1-1.2mm m 100000 外购 9 双组份硅酮密封胶 A组份：200L B组份：20L 360kg/桶 10 外购 10 分子筛干燥剂 25kg/箱 箱 40 外购 11 丁基密封胶 / t 10 外购 12 水 / 吨 2006 自来水 13 电 / 万度 72 当地电网 14 天然气 / 立方 600 外购 表7 项目主要原辅材料物化特性一览表 序号 名称 理化特性 1 EVA胶膜 聚乙烯-聚醋酸乙烯酯共聚物的简称, 高透明度，高粘着力，可以抵抗高温、潮气、紫外线等等，低熔点，易流动，能适用于各种玻璃的夹胶工艺，相比PVB有更强的隔音效果，尤其是高频率的音效。快速固化型胶膜，加热至135~140℃，恒温15~20min。 2 双组份硅酮密封胶 分AB组份，A组份：黑色，固态，B组份：固化剂，白色，液态， 硅酮胶为常说的玻璃胶，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体材料，是一种单组份弹性脱酸型室温硫化硅酮密封胶，以硅橡胶为主体原料，加入补强剂、交联剂、抗氧剂、促进剂、增塑剂等，以先进的工艺合成的单组份室温硫化型（RTV）密封胶，耐大气老化性能好。可用于玻璃、陶瓷及铝合金、不含油质的木材、砖、瓷砖等一般建筑材料的密封扌，可用于防水，但不可用于结构性玻璃的装配。双组份硅酮密封胶是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。 3 分子筛干燥剂 硅酸盐化合物，分子式为：2/3K2O·1/3Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O，广泛用于气体和液体的干燥、脱水、净化、分离和回收等。被吸附的气体或液体可以解吸，分子筛应用后可以再生。 4 丁基密封胶 颗粒状，硅酸盐成分，粒径为1/8’’、1/16’， 是以聚异丁烯为主要基料的单组份、无溶剂密封胶（从根本上消除中空玻璃内表面雾化根源），具有良好的气密封，优异的抗紫外线性能。在较宽温度范围内保持永久粘性，是中空玻璃理想的第一道密封胶。 5、辅助工程 5.1给排水 （1）给水 项目用水由所在区域市政管网提供。 （2）排水 生产废水由三级沉淀池沉淀过滤后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，排入遂平县城市污水处理厂处理后排放。 5.2供电 本项目耗电量为72万KW·h/a，由遂平县产业集聚区电网供给，能满足本项目用电需求。 5.3工作制度 项目劳动定员68人，厂区提供午餐。公司年运行290天，每天1班，每班9小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属于新建项目，因此不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 遂平县位于河南省南部，地处北纬32°59’～33°18’，东经l13°37’～114°10’之间。东与上蔡、汝南为邻，北与西平接壤，西与舞钢市、泌阳毗连，南与驿城区、确山县交界。北至郑州180公里，南距武汉300公里，距驻马店中心城区16公里。107国道、京港澳高速公路、京广铁路、京广高铁纵贯全境，七蚁公路等省道穿境而过，城乡公路四通八达，处于郑州武汉1小时高铁圈内，距驻马店高铁站仅15分钟车程。 本项目位于遂平县产业集聚区，项目地理位置图见附图1。 2、地质地貌 遂平县地形为“一山两岗一平原”，西部为伏牛山余脉，中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐递降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。山地分布在西部，面积为212.42平方公里，占总面积的17.37%。地面高度一般在海拨100米以上，大小山峰四十余座，最高峰大顶山海拨757.5米。山势一般平缓，诸峰多在海拨300～500米之问，平丘梁顶在海拔100～200米之间。 项目地处遂平县中部，属平原地貌。 3、气象气候 遂平县属亚热带湿润的大陆性季风型气候。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，亚热带向暖温带过渡性气候特性比较明显。年平均气温15.1 ℃；7月份最热，月平均气温27.5℃；1月份最冷，月平均气温1.4 ℃。年平均降水量927毫米，年平均日照2126小时。无霜期226天。 4、水文状况 截至2006年年底，遂平县拥有中小型水库17座，总库容3960万立米。拥有机井14340眼，有效灌溉面积58.9万亩，旱涝保收田49.1万亩。全县水资源总量约为5.4亿立米，可利用水资源量约为2.33亿立米。平原地区水埋深4-7米，山区地下水埋深8-12米，多年平均水温16.2℃。水质状况良好，pH值矿化度、总硬度、生化需氧量、氮氨指标、锰铁含量均不超标，符合饮用水及工业用水标准。 5、土壤、植被及生物多样性 遂平县土壤主要为棕黄壤，少数为潮土类，分布具有明显的垂直变化规律。地质结构和成土母质多为变质岩系，工程地质均匀，土层深厚。地震基本烈度小于6度，一般工业和民用建筑可不考虑抗震设防。 遂平县自然植被较好，属落叶、阔叶林和针叶林组成的多层次植被群落，植被种类繁多，道路绿化推广率达100%，林荫道覆盖率80%以上。 评价区周围主要植被多为季节性农业植被，树种有杨树、梧桐及一些荆棘类植物等。 经现场勘查和查阅相关资料，项目区所在地周边500 m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、生物多样性 遂平县地处暖温带，植物适生面广，项目所在区域的植被种类主要为区域内种植的小麦、油菜、玉米、花生、大豆、棉花、红薯、高粱、烟叶、蔬菜等农业经济作物以及城市绿化的树木和花草。动植物种类较少，生物多样性程度不高。评价区周围无珍稀动植物种群。 相关规划及产业政策分析： 1、与遂平县县级集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号）的划定，遂平县县级集中式饮用水水源地有三个。 (1)遂平县灈阳镇地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。遂平县莲花湖地下水井群建成投运、灈阳镇地下水井群不再作为遂平县集中式饮用水水源地后，取消灈阳镇地下水井群饮用水水源保护区。 (2)遂平县莲花湖地下水井群(共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (3)遂平县桥南新区地下水井群(共13眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 项目位于遂平县产业集聚区，不在上述饮用水保护区范围内。 2、与遂平县乡镇级集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）的划定，遂平县乡镇级集中式饮用水水源地有十个。 (1)遂平县车站街道办事处地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (2)遂平县和兴镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围80米的区域。 (3)遂平县沈寨镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 (4)遂平县石寨铺地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (5)遂平县常庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (6)遂平县阳丰乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:取水井连线外围50米的区域。 (7)遂平县花庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (8)遂平县槐树乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 (9)遂平县玉山镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 (10)遂平县嵖岈山镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围100米的区域。 项目位于遂平县产业集聚区，不在上述饮用水保护区范围内。 3、与《遂平县土地利用总体规划（2010～2020年）》相符性 区域定位：遂平县是中原经济区关于促进驻马店建立大型农产品批发交易市场，国家级现代农业示范区战略，驻马店市实施“三区两县一体化”城乡统筹战略的重要组成部分，是驻马店市粮食生产核心区、市域工业基地、交通枢纽，是驻马店市区“北大门”、“后花园”，重点发展特色农业、生态旅游和食品加工等产业。 城市定位：商贸旅游城市。遂平县具有优美丰富的自然景观、悠久的历史文化，良好的生态环境，适于开展休闲度假、人文旅游和生态旅游。 城镇村建设用地区：指为城镇（城市和建制镇，含各类产业开发区和园区）和农村居民点（村庄和集镇）建设需划定的土地用途区。该区域规划期末面积10289.76公顷，占全县土地总面积的9.68%。 管制规则： ①区内土地主要用于城镇村建设，须符合批准的城市、建制镇、村庄和集镇建设规划。 ②区内城镇建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地。 ③区内农用地在批准改变用途之前，应但按原用途使用，不得荒废。 ④区内建设用地应当整理复垦为耕地或其他农用地，规划期间确实不能整理、复垦的，可保留用途，但不得扩大面积。 项目位于遂平县产业集聚区，用地属于工业用地，符合规划要求(见附件4)。 4、与《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016～2020年）》相符性 遂平县产业集聚区范围东至经八路，希望大道以北的部分西至陶成路、希望大道以南的部分西至文化路，东南至八里杨南路、西南至丹朱路，北至北环路。规划范围总面积为 20 平方公里，其中建成区 7.74 平方公里、发展区 6.48 平方公里、控制区 5.78 平方公里。河南省发改委以豫发改工业[2016]568 号文同意了该规划。 一、产业定位： 遂平县产业集聚区重点突出食品加工和装备制造两大主导产业。 二、基础设施规划： ①供水：按照规划，在产业集聚区内规划一座给水厂，主要负责产业园区工业用水。规划给水厂日供水能力达 15.5 万吨/天，不足供水量则由城市给水管网供给。 ②排水：遂平县产业集聚区排水体制为雨污分流制。根据规划，集聚区内京广铁路以西区域的污水和奎旺河分洪道以西的污水，由改造扩建后的遂平县第一污水处理厂负责，规划处理能力达到 8.7 万吨/天。集聚区京广铁路以东区域的污水和奎旺河分洪道以东的污水，由集聚区内遂平县第二污水处理厂处理，规划该厂处理能力达到 9.8 万吨/天。可以保障规划期末集聚区污水处理需求。出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准，处理达到标准后排入奎旺河；雨水经雨水管就近排入自然水体。 ③集中供热：规划集聚区热源为产业集聚区内规划建设的热电厂，位于京广铁路东侧，紧邻北环路，用地面积为 2.62 公顷。根据规划，遂平县产业集聚区最大供热负荷为793.1MW，规划建设的热电厂供热能力需满足本区域用热需求。 ④供电：在产业集聚区东部建设一座热电厂，保留现状 110KV 铁路牵引站。依据总体规划，集聚区由规划的热电厂、启源变电站、遂平变电站提供电力，变电站容量可以满足集聚区发展需求。 ⑤供气：根据规划，集聚区内设置两处燃气储配站，一处位于富强路与遂周路交叉口西北，规划储气量为2万m3 /日；另一处位于火车站西南，人民路东侧，规划储气量为2万m3 /日。根据规划，集聚区建成后区内总用气量为 1.7 万m3/日。届时天然气供应能满足集聚区发展需求。 三、发展方向：依托现有优势产品和骨干企业，主动承接产业转移，积极引导外部企业入驻，集中布局，扩大规模，提升产业档次，促进产业升级和现代产业分工协作，增强产业竞争新优势，把遂平县产业集聚区建设成以食品和装备制造业为主导，以现代服务业为配套的综合性产业集聚区、国内先进的生态示范工业园区、遂平县经济发展的主要引擎。 规划形成“两心、两轴、四园、多点”的整体空间结构。 （1）两心 指综合服务中心和商贸物流中心。 (综合服务中心 该中心位于前进路与建设东路交叉口， 定位为综合服务中心， 为整个片区的主中心，以商业金融、商务办公、教育科研为主要功能，提高各项设施建设水平，加强功能混合程度，丰富功能业态。为产业集聚区发展提供强大的动力。 (商贸物流服务中心 该中心位于前进路与和幸路交叉口，定位为商贸物流中心，为整个片区的副中心，以商贸物流主要功能，依靠便捷对外交通设施，提高中心的可达性，集聚更多的人流、物流和资金流。有力地推动片区的发展。 （2）两轴 指希望大道和幸路和前进路这两条综合服务轴。 (主轴（产业服务轴） 前进路由南至北贯通产业集聚区，是整个园区的发展主轴，定位为集聚区的产业服务轴。道路两侧规划布局商业、商务金融、教育科研、行政办公等综合服务设施，打造先进的生产性服务业，为集聚区提供高效、完善的配套服务；通过公共技术研发中心、高新技术产业孵化器等设施的建设，提高集聚区自主创新能力。前进路产业服务轴的打造，为集聚区又好又快发展奠定了坚实基础。 (副轴（交通联系轴） 希望大道为发展副轴，定位为集聚区的交通联系轴。交通联系轴是县城的主干道，能够有效强化城区与产业集聚区之间的交通联系，满足通勤、商务往来、生活物资运输等方面的需求。同时交通联系轴还是产业集聚区与县城中心城区之间的空间联系纽带，强化了整个城市空间的延续性，塑造完整的城市形态。 （3）四园 规划形成农副食品制造、装备制造、仓储物流、新兴产业孵化四类产业园区。结合集聚区现状产业布局情况，合理分布产业园区，农副食品制造产业园分为东园和西园，装备制造产业园分为南园和北园，最终形成六个产业园区的布局形式。 (农副食品制造产业园 规划农副食品制造产业园两处，分别位于产业集聚区的东北和西北，产业园总面积约 797 公顷。农副食品制造产品园西园布局于产业集聚区的西北，京广铁路以西区域。依托现有面粉、食用油、饲料加工企业，发展以农副食品加工为主，酒饮料制造业，食品制造业为辅的产业园，培育以淀粉及淀粉制品制造、植物油加工、饲料加工、肉制品加工、蔬果加工为主的产业集群。 农副食品制造产业园东园依托现状徐福记、大拇指食品、优好食品等企业打造以食品制造产业为主，以农副食品加工产业为辅的产业园，培育糕点、面包制造，饼干及其他焙烤食品制造，糖果制造、速冻食品制造等产业集群。 (装备制造产业园 规划装备制造产业园两处，分别位于产业集聚区南部和中北部，产业园总面积约416公顷。根据集聚区现状产业发展情况和产业发展潜力研究， 装备制造产业园培育以电气机械及器材制造，计算机、通信和其他电子设备制造为主，以专用设备制造产业为辅的产业集群，打造以电气、电子为特色的装备制造产业。 (新兴产业孵化园 新兴产业孵化园布局于产业集聚区中部，紧邻产业集聚区综合服务中心，并与中心城区火车站商业中心相邻，满足新兴产业对科研、信息、商务等配套设施的需求，为产业发展提供良好环境和强大的支撑，产业园总面积约96公顷。新兴产业孵化园以发展新材料产业为主，适当培育节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业。建议集聚区与高校或者科研机构联合建设技术研发中心、产业孵化器等机构，提高集聚区自主创新能力，加速集聚区各产业集群共性技术、高新技术的研发，加速科研成果向生产力的转换。 ④仓储物流产业园 仓储物流产业园布局于集聚区南部，主要发展现代物流产业，产业园面积约 210公顷。建设完善的信息发布流通平台，配套满足于食品企业的冷冻仓储、干燥仓储等仓储设施。仓储物流产业园紧邻货运铁路和南部出城道路，与铁路、高速公路等国家干线交通设施联系便捷，对外交通方便；通过前进路、驿城大道等主干路，与驻马店产业集聚区实现快速连接，促进产业区域协作与协调发展。 （4）多点 指生活配套服务节点和产业配套服务节点。 (生活配套服务节点 分别位于汝河南北两侧的配套居住生活区，布局商业、娱乐康体、教育、体育等功能，为配套居住区提供完善的生活服务功能。 (产业配套服务节点 紧邻希望大道北侧，布局以商业、行政为主的功能，为产业园区提供必要的服务功能。 本项目位于遂平县产业集聚区的农副食品制造产业园，项目建成后对周边环境影响较小，且遂平县产业集聚区管理委员会同意本项目入驻，本项目建设符合遂平县产业集聚区总体规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气质量 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用《驻马店中南纸业有限公司年加工6万吨生活用纸项目》报告书中对遂平县时湾村和中南纸业的大气监测数据来说明项目区域的空气质量。监测点时湾村位于本项目北侧230m，监测点中南纸业位于本项目南侧195m，监测日期为2018年12月28日至2019年1月3日，评价认为引用数据有效，其监测结果见表8。 表8 大气污染物现状监测统计结果一览表 单位：mg/m3 监测 因子 监测点 小时平均浓度值 日均浓度值 浓度范围 平均值 超标率 （%） 最大污染指数 浓度范围 平均值 超标率 （%） 最大污染指数 SO2 时湾 0.019~0.027 0.023 0 0.046 0.013~0.016 0.014 0 0.107 中南 纸业 0.021~0.038 0.027 0 0.054 0.012~0.014 0.013 0 0.087 NO2 时湾 0.028~0.046 0.038 0 0.190 0.019~0.024 0.020 0 0.25 中南 纸业 0.021~0.038 0.032 0 0.160 0.013~0.019 0.017 0 0.212 PM10 时湾 / / / / 0.086~0.092 0.089 0 0.593 中南 纸业 / / / / 0.085~0.090 0.088 0 0.587 由表8可以看出：项目区域环境空气质量监测因子SO2、NO2 小时浓度及日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 地表水 距离本项目最近的地表水体为奎旺河分洪道（项目北侧65m），本项目纳污水体为奎旺河，奎旺河水体功能区划分为Ⅲ类。本次评价地表水质量现状引用驻马店环保局发布的《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中奎旺河疙瘩刘断面水质监测数据进行分析。监测结果详见下表。 表9 地表水现状监测数据一览表 单位：mg/L 时间 采样地点 COD NH3-N 总磷 2018年1月 疙瘩刘断面 25 4.6 0.35 2018年2月 30 3.97 0.16 2018年3月 27 3.92 0.29 2018年4月 49 1.46 0.81 2018年5月 26 4.62 0.58 2018年6月 20 0.99 0.48 2018年7月 22 0.36 0.29 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 20 1.5 0.3 由上表可知，奎旺河疙瘩刘断面水质监测因子中COD、NH3—N、总磷的监测浓度均有不同程度的超标，均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因为上游来水较少，奎旺河作为纳污河流，接纳了遂平县城市污水处理厂出水及遂平县部分工业企业废水及沿途未能进入污水处理厂的生活污水。 地下水环境 本项目地下水质量现状监测引用《驻马店中南纸业有限公司年加工6万吨生活用纸项目》报告书中对时湾和小郭园的地下水监测数据来说明项目区域的地下水质量。监测点时湾位于本项目东北侧230m，监测点小郭园位于本项目东南侧846m，监测日期为2018年12月28日—29日，评价认为引用数据有效，水质能够满足GB/T14848—2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求。其监测结果见表10。 表10 地下水环境质量现状监测 单位：mg/L 检测项目 标准 时湾村1# 小郭园2# 测值 标准指数 最大超标倍数 测值 标准指数 最大超标倍数 pH 6.5-8.5 7.05-7.06 / / 7.03-7.04 / / 氨氮 0.5 未检出 / / 未检出 / / 硝酸盐 20 5.62-5.68 0.281-0.284 / 5.52-5.57 0.276-0.0.278 / 亚硝酸盐 1.0 未检出 / / 0.006 0.006 / 挥发性酚类 0.002 未检出 / / 未检出 / / 溶解性总固体 1000 366-371 0.366-0.371 / 372-378 0.372-0.378 / 硫酸盐 250 7.8-7.91 0.031-0.032 / 8.06-8.10 0.0321-0.324 / 氯化物 250 6.15-6.16 0.025 / 6.01-6.04 0.0242 / 总大肠菌群（CFU/100mL） 3.0 未检出 / / 未检出 / / 菌落总数（CFU/mL） 100 0 0 / 0 0 / 由上表可知，各采样点地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目区域地下水环境质量现状良好。 4、声环境 根据声环境功能区划分，该区域噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场勘查，本项目声环境质量状况良好，符合标准。 5、生态环境 本项目位于驻马店市产业集聚区，项目周围主要为企业和道路等，区域生态系统现以人工生态系统为主，区域内无珍惜动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标和保护级别见表11。 表11 环境保护目标概况 保护类别 环境保护目标 方位 距离 保护级别 大气环境 时湾村 NE 230m 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级 声环境 四周厂界 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 水环境 奎旺河 N 65m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级，相关标准值见表12。 表12 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 非甲烷总烃 小时浓度 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，相关标准限值见表13。 表13 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3、地表水环境 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值见表14。 表14 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 pH（无量纲） 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 COD 20 BOD5 4 NH3-N 1.0 总磷 0.2 4、地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。具体标准限值见表15。 表15 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 浓度限值 标准来源 氯化物 250 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 高锰酸盐指数 3.0 总硬度 450 氨氮 0.2 亚硝酸盐 0.02 氟化物 1.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表16 污染物排放标准 污染 因素 标准名称及级(类)别 污染因子 标 准 限 值 废气 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中 “小型”排放标准 油烟 最高允许排放浓度1.5mg/m3；去除效率不低于90% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 15m高排气筒，有组织：3.5kg/h；无组织：1.0mg/m3 非甲烷总烃 15m高排气筒，有组织：10kg/h；无组织：4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 有组织：建议排放浓度 60mg/ m3，建议去除效率70％ 无组织：2.0mg/m3 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 pH CODmg/L BOD5mg/L 氨氮 mg/L SS mg/L 总磷 mg/L 6~9 500 300 / 400 / 遂平县城市污水处理厂收水水质要求 pH CODmg/L BOD5mg/L 氨氮 mg/L SS mg/L 总磷 mg/L / 450 220 35 380 / 遂平县城市污水处理厂出水水质要求（洪河流域水污染排放标准DB41/1257-2016） pH CODmg/L BOD5mg/L 氨氮 mg/L SS mg/L 总磷 mg/L / 50 / 5 / / 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关标准限制要求及环境保护部公告文号2013年第36号文要求。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修改单）。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十二五”期间全国主要污染物总量控制计划》中所规定的总量控制的污染物，河南省总量控制减排因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。 根据工程分析，项目生产中空玻璃工段，会产生少量的有机废气，因此大气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a；NOx: 0t/a 项目生产过程中废水经收集到沉淀池，配备砂滤器，把沉淀池中的废水进行过滤，过滤后的清液进入储存池。使废水达到循环使用，不外排；食堂废水先经隔油池处理后一同与生活污水进入化粪池处理，后进入市政污水管网，然后进入遂平县城市污水处理厂进行处理，处理后最终排入奎旺河。废水污染物总量控制指标为COD：0.031t/a，NH3-N：0.0031 t/a。 因此，确定本项目总量控制指标为： 废气：SO2：0 t/a，NOX ：0 t/a 废水：COD：0.031t/a，NH3-N：0.0031 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 钢化玻璃生产工艺流程及产污环节： 图1 钢化玻璃工艺流程及产污环节示意图 钢化玻璃工艺流程说明： 切割、磨边：本项目原料为玻璃原片，根据产品设计规格下料，将原料平板玻璃使用切割机机切割成相应尺寸要求的玻璃板，然后经过磨边机对切割好的玻璃板进行磨边，自动依次对玻璃四边进行倒棱角加工。磨边机内有循环水系统，使操作过程在水中进行，防止玻璃在磨边过程中破裂，同时抑制粉尘的产生，设备内部循环水池规格为（4.5m×4m×0.3m），定期更换废水，废水由沉淀池收集，定期清理池底的玻璃渣，由玻璃生产厂家回收再利用。 打孔、清洗：根据客户需要打孔，采用玻璃钻孔机进行打孔；然后再用玻璃清洗机清洗（不需要用洗涤剂清洗，只用清水即可），玻璃清洗机为一体化设备，清洗包括两个阶段，先用清水冲洗，冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗。清洗机内设有配套循环水池，规格为（4.5m×4m×0.3m），清洗废水在池内沉淀后循环使用，定期更换，沉淀废渣主要为玻璃渣，定期清理由玻璃生产厂家回收再利用。清洗机自带风机，具有吹干功能，进入钢化前需将玻璃吹干。 钢化、风冷却：清洗后的玻璃进入电钢化炉。钢化包括两个阶段，先是高温加热，将玻璃加热到软化温度（约500℃左右），使玻璃呈现粘性流动状态，保温5min~6min。之后进行均匀的快速冷却，从而使玻璃表面获得压应力的玻璃；其次是冷却处理，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢。当内部继续冷却收缩使玻璃表面产生压应力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也大大的增大。通过钢化炉自带风机系统向玻璃喷吹空气，保证玻璃冷却均匀，使温度降至100℃，即可得到成品钢化玻璃；然后将玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往下片台，然后人工卸片。在玻璃钢化过程中有少量玻璃会发生自爆而产生玻璃渣。 夹胶玻璃生产工艺流程及产污环节： 图2 夹胶玻璃工艺流程及产污环节示意图 夹胶玻璃工艺说明： 先把钢化玻璃放置在夹胶生产线上，在其表面铺设上EVA胶膜，再将另一片钢化玻璃铺在EVA胶膜上，气压合片，接着送入玻璃釜蒸压，压力控制在8bar~15bar，温度设置115℃~150℃，时间40min，高温过程中EVA胶片软化将两层玻璃粘合为一体，然后自然冷却20min即为夹胶玻璃成品。 EVA是半透明的薄膜，主要是聚乙烯-聚醋酸乙烯酯共聚物，它对无机玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、机械强度高，是制造夹层玻璃用的最佳粘合材料，有很好的抗拉伸强度和断裂延伸率。软化温度为60~65℃，分解温度为400~600℃，分解产物主要为丁醛废气等。本项目高压釜加热温度为115℃~150℃，控制约40min，EVA胶膜不会分解，因此夹胶玻璃在高温加热过程中不会产生废气。 3、中空玻璃生产工艺流程及产污环节： 图3 中空玻璃工艺流程及产污环节示意图 工艺说明： 切割、磨边：与钢化玻璃切割、磨边工艺一致。 清洗：经磨边后的玻璃送入中空线先进行清洗，不需要用洗涤剂清洗，只用清水即可，清洗工序与玻璃清洗一样，先用清水冲洗，冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗。中空线内设有一沉淀池，规格为（0.8m×1.2m×0.4m），清洗废水在池内沉淀后循环使用，定期更换，沉淀废渣主要为玻璃渣，定期清理由玻璃生产厂家回收再利用。清洗机自带风机，具有吹干功能，进入钢化前需将玻璃吹干。 涂胶：采用中空玻璃自动生产线对玻璃粘附铝边条（项目采用外购加工好的成品铝框，本厂区不进行铝边条的加工），在铝边条内采用全自动分子筛灌装机填充分子筛干燥剂，分子筛干燥剂灌装好后立刻采用丁基胶涂布机在铝框外涂丁基胶进行第一次密封。 合片、成型：将清洗干燥后的玻璃和间隔铝框在高强度高气密性复合粘结剂的作用下，使玻璃片与内含干燥剂的铝间隔条粘结，最后整体进入压片机中，在约 100kg 压力下进行挤压，将压制好的中空玻璃外围采用打胶机均匀的打上硅酮胶对玻璃片进行二次密封，所用密封胶为AB双组份，B组份为固化剂，按照10:1（体积比）的比例直接加入涂布机混合均匀后进行涂布，使其更加牢固。

主要污染工序： 1、废气污染工序： （1）切割、磨边工序都用水进行，故不考虑粉尘。 （2）项目所用的钢化炉热源为电能，故不考虑废气。 （3）夹胶玻璃加热炉加热温度未达到EVA胶膜的分解温度，故不考虑废气。 （4）中空玻璃合片成型过程中硅酮密封胶在固化时会产生有机废气。 （5）本项目工厂为员工提供午餐，在厂区内就餐，产生食堂油烟。 2、废水污染工序： （1）生活污水 本项目劳动定员为68人，营运期间会产生职工生活污水。 生产废水 本项目产生的生产废水主要是磨边废水和清洗废水。 3、噪声污染工序： 本项目产生的噪声主要为钢化机组、切割机、磨边机等各设备运行时产生的噪声，其噪声强度为72~86dB（A）。 4、固废污染工序： （1）废边角料； （2）废铝条； （3）沉淀池产生的废渣； （4）废胶桶； （5）废活性炭、UV光氧催化装置定期更换的废灯管； （6）职工生活垃圾。 污染物源强分析： 施工期 本项目租赁现有标准化厂房，土建工程已经完成，可不进行施工期的源强分析。 二、营运期 1、废气 生产废气：①本项目切割、磨边工序都用水进行切割、磨边，故不考虑粉尘；②项目所用的钢化炉热源为电能，故不考虑废气；③夹胶玻璃，加热温度未达到EVA胶膜的分解温度，故不考虑废气；④中空玻璃制作过程中，需要用到硅酮密封胶（也称AB胶），遇空气自然固化时会产生微量的有机废气VOCs，经分子筛干燥机物理部分吸附后，散发量极小，硅酮密封胶用量为3.6t/a，根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T486-2001)的规定。由《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T486-2001)和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》(GB24266-2009)等规范可知，硅酮类密封胶固化损失量≤6%。评价考虑最不利影响，即所用各类密封胶中挥发性物质在固化阶段完全挥发，则项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为0.216t/a（封胶工序按8小时/天算，则产生速率为0.093kg/h）。 生活废气： 本项目食堂共设两个灶头，食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，劳动定员为68人，年工作290天，每天厂区仅提供午餐，食油量按10g/d计算，则食堂耗油量约为0.68kg/d、0.197t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取平均值3%，则油烟产生量为0.02kg/d、0.0059t/a。一个灶头烟气产生量一般以2000m3/h计，食堂运行每天按1小时计，则油烟废气产生量为4×103m3/d，即1.16×106m3/a，因此油烟产生浓度为5.06mg/m3。 环评建议食堂需安装一台油烟净化器对油烟进行净化处理，处理效率为95%，处理后的油烟排放浓度为0.25mg/m3，油烟排放量为0.295kg/a，经油烟净化器处理后的油烟废气通过排气筒引至房顶排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中 “小型”排放标准：最高允许排放浓度1.5mg/m3、净化设施最低去除率90%的要求。 2、废水 本项目废水主要为磨边、清洗废水和职工生活污水。 （1）磨边废水 玻璃磨边过程在水环境中进行，避免粉尘的产生。项目磨边机设备内部设有水池1座，容积5.4m3，车间内共四台磨边机。磨边废水主要含有玻璃碎屑，磨边废水经水池沉淀后循环利用，定期清理沉淀池中的玻璃屑沉淀物，该废水成分简单，COD含量较低，主要污染物为SS，SS的浓度为4000~5000mg/L（本环评取4500mg/L），COD的浓度为30~50mg/L（本环评取40mg/L）。磨边水定期更换，更换周期为每周一次，磨边水量按水池容积的90%计，则磨边废水每天用量为2.78m3，排水按用量的80%计，即2.224m3/d，644.96m3/a。 （2）清洗废水 玻璃原片磨边后，进入钢化工段前需进行清洗。清洗在清洗机中进行，玻璃清洗不需用洗涤剂，仅用清水即可，冲去玻璃表面附着物。各类生产线均自带清洗没备，设备内部设有水池1座，容积5.4m3，车间内共两台清洗机。清洗工段的清洗废水通过各自的循环水池循环使用，定期更换排放，排放周期为每周一次，各工序清洗设备玻璃清洗过程相同，排放废水水质相同，主要SS的浓度约为1000mg/L，COD的浓度约为20mg/L。玻璃清洗后带走部分水份并需吹干，吹干过程中会蒸发水分，每座循环水池每天用量为1.39m3，排水按用量的80%计，即1.112m3/d，322.48m3/a。 （2）生活污水 本项目劳动定员为68人，年工作290天。厂区不提供住宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），非住宿员工生活用水定额为40L/人•d，住宿员工生活用水定额为70L/人•d，以290天计算，则用水量为2.72m3/d，788m3/a，按污水产生系数0.8计，则污水产生量为约2.176m3/d，631.04m3/a。类比一般生活污水水质，本项目生活污水主要污染物产生浓度分别为COD：300mg/L，BOD5 ：200mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：25mg/L。 3、噪声 本项目主要噪声来源于切割机、磨边机、钻孔机等生产设备的运转过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施，如厂房隔声，基础减震。各主要声源装置及控制方案见表17。 表17 主要声源装置及控制方案一览表 序号 设备名称 噪声源强（dB（A）） 1 切割机 85-90 2 磨边机 84~86 3 钻孔机 70-75 4 清洗机 65~70 5 钢化玻璃生产线 75~80 6 夹胶玻璃生产线 70~75 7 单曲钢化生产线 75~80 8 双曲钢化生产线 75~80 9 玻璃热弯生产线 70~75 4、固废 项目产生的主要固废包括废玻璃边角料、废铝条、沉淀池产生的废渣、废胶桶、废活性炭、废灯管和职工生活垃圾。 废玻璃边角料 生产过程产生玻璃成品率为99%，每年所用玻璃原片为760000m2，玻璃原片密度为2.5kg/m2，由计算可知，玻璃原片年消耗量为1.9×104t，故边角料产生量约为190t/a，该部分固废集中收集后定期交由玻璃生产企业回收利用。 废铝条 铝合金封边条在剪切时会产生边角料，废铝条产生量约为0.1t/a，属于一般固废，暂存于一般固废暂存间，定期由废品收购站收购。 （3）沉淀池产生的废渣 沉淀池产生的废渣量较少，约2t/a，属于一般固废，清捞出来后与废玻璃边角料一起由玻璃厂家回收。 废胶桶 原料双组份硅酮胶为桶装半固体胶水，胶水用尽后，会产生一定量的废胶桶（胶水固化后无废气产生），产生量约为0.2t/a，集中收集于危废暂存间后由厂家回收处理。 （5）废灯管、废活性炭 项目废气处理装置中的UV光氧催化灯管每月定期更换2组，则项目产生的废 UV 灯管为24组/年。活性炭吸附有机废气，每3个月需更换一次，每次更换量为20kg，吸附饱和的活性炭产生量约0.08t/a，集中收集于危废暂存间，定期由有相应资质的单位回收。 （6）职工生活垃圾 原工程劳动定员为68人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产量计算，则本项目生活垃圾产生量为34kg/d，9.86t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 该项目营运期产污环节见下表。 表18 项目营运期产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废气 中空玻璃生产线 非甲烷总烃 经集气罩收集后通过活性炭吸附+UV光氧催化净化，由15m高的排气筒排放 食堂 食堂油烟 经油烟净化器处理后引至屋顶排放 废 水 生活污水 COD、SS、 氨氮等 生活污水经化粪池处理后进入污水处理厂 磨边、清洗 SS 收集后经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排 噪声 设备运转 噪声 基础减震，厂房隔声 固废 沉淀池 废渣 一般固废，收集后外售 玻璃切割过程 边角料 交由玻璃生产企业回收利用 铝条剪切 边角料 定期由废品收购站收购 有机废气处理 废活性炭、废灯管 收集于为废暂存间，定期由相应资质单位回收 生产过程 废胶桶 收集于为废暂存间，交由厂家回收 职工生活 生活垃圾 交由环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 中空玻璃工段 | 非甲烷总烃 | 0.216t/a | 9.72kg/a，2.09mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 | 5.9kg/a 5.06mg/m3 | 0.295kg/a 0.25mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水量 （631.04t/a） | COD | 300mg/L（0.189t/a） | 300mg/L（0.151t/a） |
|  |  | BOD5 | 200mg/L（0.113t/a） | 200mg/L（0.0904t/a） |
|  |  | SS | 250mg/L（0.126t/a） | 250mg/L（0.101t/a） |
|  |  | NH3-N | 25mg/L（0.0158t/a） | 25mg/L（0.0126t/a） |
|  | 磨边废水（644.96t/a） | COD | 40mg/L（0.025t/a） | 经三级沉淀池沉淀处理后通过砂滤器过滤回用于生产，不外排 |
|  |  | SS | 4500mg/L（2.902t/a） |  |
|  | 清洗废水（322.48t/a） | COD | 20mg/L（0.0065t/a） |  |
|  |  | SS | 1000mg/L（0.325t/a） |  |
| 固 体 废 物 | 废边角料 | 一般固废 | 190t/a | 集中收集，定期外售 |
|  | 废铝条 | 一般固废 | 0.1t/a |  |
|  | 沉淀池废渣 | 一般固废 | 2t/a |  |
|  | 废胶桶 | 危险废物 | 0.2t/a | 收集于危废暂存间交厂家回收 |
|  | 废灯管 | 危险废物 | 24组/a | 收集于危废暂存间交由资质单位统一处理 |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | 0.08t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.86t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 噪声 | 70~90dB（A） | 12.9~44dB（A） |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目租赁已建成的标准化厂房，不存在施工期，因此对区域生态环境影响很小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用现有空闲标准化厂房，施工期仅为设备安装，对周围环境的影响较小，因此本次评价不再分析施工期环境影响问题。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目切割、磨边工序都用水进行，故不考虑粉尘；项目所用的钢化炉热源为电能，故不考虑废气。本项目废气主要是中空玻璃工段产生的有机废气和食堂油烟。 （1）中空玻璃工段产生的非甲烷总烃 中空玻璃制作过程中，需要用到硅酮密封胶（也称AB胶），遇空气自然固化时会产生微量的有机废气VOCs，经分子筛干燥机物理部分吸附后，散发量极小，硅酮密封胶用量为3.6t/a，根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T486-2001)的规定。由《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T486-2001)和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》(GB24266-2009)等规范可知，硅酮类密封胶固化损失量≤6%。评价考虑最不利影响，即所用各类密封胶中挥发性物质在固化阶段完全挥发，则项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为0.216t/a（封胶工序按8小时/天算，则产生速率为0.093kg/h）。 环评建议企业在中空玻璃工段合片封胶过程中，在生产设备上方安装集气罩，收集效率不低于90%，废气经收集后，通过活性炭吸附+光氧催化废气处理装置（去除率为95%，风机有效风量为2000m3/h）处理后，由15m高的排气筒高空排放。吸附饱和的废活性炭定期更换，每3个月更换一次。 光氧催化废气处理装置废气处理工艺流程简述：光催化氧化是在外界可见光的 作用下发生催化作用，光催化氧化反应是以半导体为催化剂，以光为能量，将有机 物降解为 CO2 和 H2O 及其它无毒无害成份。在半导体光催化氧化反应中，通过紫外 光照射在纳米 TiO2 催化剂上，纳米 TiO2 催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进， 经过进一步的结合产生电子-空穴对，与废气表面吸附的水份（H2O）和氧气（O2） 反应生成氧化性很活泼的羟基自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、O-）。能够 把各种有机废气如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它 VOC 类有机物及 无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无 害物质，经过净化之后的废气分子被活化降解，臭味也同时消失了，起到了废气除 臭的作用，同时对管道内滋生的细菌病毒都可以有效的去除。由于在光催化氧化反 应过程中无任何添加剂，所以不会产生二次污染，运行成本方面只是用到电能，无 需经常更换配件，对于企业来说使用上是相当的节能环保。 经处理后的废气产生及排放情况详见下表。 表19 项目无组织非甲烷总烃产生及排放量情况汇总表 污染 工序 污染物 产生量（t/a） 有组织 无组织 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 中空工段 非甲烷总烃 0.216 9.72 0.0042 2.09 0.0216 0.0093 中空玻璃工段废气排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。同时能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于表面涂装业有机废气排放口二甲苯、非甲烷总烃建议排放浓度值（二甲苯30mg/m3，非甲烷总烃 60mg/m3），非甲烷总烃去除效率达到70%以上。 （2）食堂油烟 本项目食堂共设两个灶头，食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，劳动定员为68人，年工作290天，每天厂区仅提供午餐，则食堂耗油量约为为0.68kg/d、0.197t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取平均值3%，则油烟产生量为0.02kg/d、0.0059t/a。一个灶头烟气产生量一般以2000m3/h计，食堂运行每天按1小时计，则油烟废气产生量为4×103m3/d，即1.16×106m3/a，因此油烟产生浓度为5.06mg/m3。 环评建议食堂需安装一台油烟净化器对油烟进行净化处理，处理效率为95%，处理后的油烟排放浓度为0.25mg/m3，油烟排放量为0.295kg/a，经油烟净化器处理后的油烟废气通过排气筒引至房顶排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中 “小型”排放标准：最高允许排放浓度1.5mg/m3、净化设施最低去除率90%的要求。 （3）有机废气预测及影响分析 本项目产生废非甲烷总烃量总量为0.216t/a，经活性炭吸附+UV光氧催化净化处理后，废气排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求。同时能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于表面涂装业有机废气排放口二甲苯、非甲烷总烃建议排放浓度值（二甲苯30mg/m3，非甲烷总烃 60mg/m3），非甲烷总烃去除效率达到70%以上。 无组织排放量为0.0216 t/a，排放速率为0.0093kg/h。 a、无组织废气最大落地浓度 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），本次评价采用估算模式预测非甲烷总烃对周围环境的影响，以整个车间为面源，其计算参数及结果见表20、21。 表20 厂界浓度预测输入参数一览表 因子 源强（kg/h） 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 非甲烷总烃 9.72×10-3 6 34 78 表21 项目废气排放预测结果 因子 最大落地浓度值（mg/m³） 标准限值 最大占标率对应距离（m） 非甲烷总烃 3.608×10--3 2.0mg/m3 135 由上表可知，项目无组织废气最大落地浓度点位，位于车间外135米。预测计算结果废气最大落地浓度，满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值：非甲烷总烃≤2.0mg/m3的要求，同时能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中关于工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3。 综上，评价认为本项目无组织非甲烷总烃对周围环境影响不大。 b、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需对项目无组织排放的非甲烷总烃做大气环境防护距离分析。以整个车间为面源进行预测，大气环境防护距离计算参数取值及结果见表22。 表22 大气环境防护距离参数及结果一览表 污染物 污染物排放率（kg/h） 标准限值 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 环境防护距离（m） 非甲烷总烃 9.72×10-3 2.0mg/m3 6 34 78 无超标点 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无组织非甲烷总烃和粉尘无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 c、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13021-91）的有关规定，需对本项目非甲烷总烃做卫生防护距离预测，其预测模式可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），非甲烷总烃取值2.0mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 本项目卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表见表23。 表23 卫生防护距离计算参数取值及计算结果一览表 污染物 污染物排放率（kg/h） 标准限值 计算系数 面源面积（m2） 卫生防护距离（m） 级差 （m） 非甲烷总烃 9.72×10-3 2.0mg/m3 A=350；B=0.021； C=1.85；D=0.84 2672 0.004 50 根据该项目污染物排放特点及卫生防护距离的提级要求，本项目卫生防护距离为50m。结合厂区平面布置，本项目厂界外应设置的防护距离见表24。 表24 本项目卫生防护距离与在厂界外的距离情况一览表 单位：m 产污单元 卫生防护距离 东厂界外 西厂界外 南厂界外 北厂界外 车间 50 50 50 50 50 由以上分析并结合项目周围概况，距离项目最近的敏感点是东北侧约230m处时湾村居民区，不在本项目卫生防护距离内，评价要求上述卫生防护距离内不得再规划居民、学校、医院、行政办公等对非甲烷总烃敏感的建筑。 （4）废气治理措施及可行性分析 本项目废气主要为中空玻璃封胶工序产生的非甲烷总烃和食堂产生的油烟，根据《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，本项目属于非金属矿物制品业，不属于重点行业。本项目车间四面密闭，生产地面完全硬化，食堂安装油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器处理后达标排放，生产过程中非甲烷总烃产生量较小，由集气罩收集后经活性炭吸附+UV光氧催化净化处理，最后通过15m高的排气筒排放。根据预测，本项目非甲烷总烃排放量满足相关要求，对周边环境影响较低。 2、水环境影响分析 本项目生产过程中产生的废水主要是磨边废水和清洗废水，均为循环用水，一周更换一次，更换的废水排入三级沉淀池，沉淀池连接一台砂滤器使过滤后的清水排入12m3的储存池，定期清捞沉淀池沉渣。根据企业提供的资料，磨边和清洗用水定期补充（约20%废水在生产过程中损失掉），储存池采用泵抽入生产设备循环使用，因此，核算每天需要补充水量为0.672m3/d。废水中主要的污染因子是SS。 废水收集、处理措施及综合利用可行性分析：磨边和清洗废水中主要污染物为玻璃碎屑，其成分为SS，且清洗过程中不使用任何辅助清洁添加剂，不含有毒有害物质，废水统一汇集到沉淀池中，在沉淀池连接一台砂滤器，使过滤后的清水排入12m3的储存池中，进行回用，因此磨边和清洗废水循环利用不外排是可行的。 本项目废水浊度较高，采用砂滤器去除，砂滤器（英文sand filter）即浅层介质过滤器（英文：Shallow medium filter），它是一种利用过滤介质去除水中各种悬浮物、微生物、以及其他微细颗粒，最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。常用的滤料有英砂、活性碳、无烟煤、锰砂等。 广泛运用到农业灌溉、化工、石油、冶金、工矿等各行业，去除效率90%以上，可以满足本项目回用要求。 本项目职工生活用水为788 m3/a，厂区设置化粪池，污水产生量按用水量的80%计算，则全厂生活污水产生量为634.1 m3/a。主要污染物浓度分别为COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：25mg/L。 营运期废水污染物的产生量及排放量见表25。 表25 项目营运期生活污水各污染因子产生量及排放量一览表 废水水质 COD BOD5 SS 氨氮 水量（m³/a） 631.4 化粪池 处理前浓度（mg/L） 300 180 200 25 处理前产生量(t/a) 0.189 0.113 0.126 0.0158 处理效率 20% 10% 30% -- 处理后浓度（mg/L） 240 162 140 25 处理后排放量(t/a) 0.151 0.0904 0.101 0.0126 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 -- 达标情况 达标 达标 达标 / 污水处理厂进水水质要求 450 220 380 35 污水处理厂 处理后 排放浓度（mg/L） 50 / / 5 排放量（t/a） 0.031 / / 0.0031 由上表可知，本项目生活废水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，然后进入遂平县城市污水处理厂进行处理，处理后最终排入奎旺河。 遂平县城市污水处理厂位于遂平县县城107国道东、县城工业园区北侧（金山路东、北环路北），项目占地面积26800m2，为国家重点监控企业。服务范围为遂平县县城城区（汝河以北）污水，具体为北环路以南、工人路以西、汝河以北、西环路以东的县城城区以及汝河南面的蓝天集团（中原气化股份有限公司）遂平化工厂排水，服务面积12km2，处理工艺采用“卡鲁塞尔氧化沟工艺+污水提升泵+反硝化生物滤池+混合反应沉淀池+纤维转盘”，曝气设备采用国内外知名设备厂商设备，设计处理能力为3万m3/d。 本项目位于遂平县城市污水处理厂的服务范围内，本项目废水满足遂平县城市污水处理厂进水水质要求。遂平县城市污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L。故评价建议本项目污染物总量控制指标为COD：0.031t/a，NH3-N：0.0031t/a。 综上所述，生产废水和生活污水均处置妥当，对周围环境影响不大。 3、声环境的影响分析 本项目主要噪声来源于磨边机、切割机、钢化炉等的运转过程，噪声源强一般在70~90dB（A）。上述噪声源均布置于车间厂房内，经厂房屏蔽、设减震基础等消声措施后，车间外噪声可降低至65dB以下，环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。高噪声设备加设减振基础或减振垫等，采取以上措施后，噪声可降低25dB（A）。 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 噪声源衰减分析方法： 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。 噪声源叠加影响分析方法： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L—总声压级，[dB（A）]； Li—第i个声源的声压级，[dB（A）]； n—声源数量。 根据各设备在车间内的位置以及距离厂界的距离进行预测，各厂界及敏感点噪声预测结果见表26。 表26 厂界昼间噪声预测结果一览表 dB(A) 厂界 高噪声设备 数量（台） 治理后噪声源强 dB(A) 距边界距离（m） 噪声贡献值[dB(A)] 噪声预测值dB(A) 标准值 东厂界 切割机 3 65 45 45 47.04 昼间65[dB(A)] 夜间55[dB(A)] 磨边机 4 55 35 31.5 钻孔机 5 60 20 40 钢化炉 1 60 10 34 南厂界 切割机 3 65 10 31 33.47 磨边机 4 55 60 19.4 钻孔机 5 60 65 23.7 钢化炉 1 60 20 21.9 西厂界 切割机 3 65 20 32.9 38.58 磨边机 4 55 35 24.1 钻孔机 5 60 35 25.2 钢化炉 1 60 30 30.5 北厂界 切割机 3 65 20 28.1 43.07 磨边机 4 55 25 27 钻孔机 5 60 20 34 钢化炉 1 60 20 34 由表26可以看出，项目运行期间产生的噪声对各厂界的贡献值范围是12.9~44dB（A）之间。项目各厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，经过距离衰减厂区的噪声对周围环境敏感点影响不大。 因此，项目营运期间产生的噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 （1）废玻璃边角料 生产过程产生玻璃成品率为99%，每年所用玻璃原片为760000m2，玻璃原片密度为2.5kg/m2，由计算可知，玻璃原片年消耗量为1.9×104t，故边角料产生量约为190t/a，该部分固废集中收集后定期交由玻璃生产企业回收利用。 （2）废铝条 铝合金封边条在剪切时会产生边角料，废铝条产生量约为0.1t/a，属于一般固废，暂存于一般固废暂存间，定期由废品收购站收购。 （3）沉淀池产生的废渣 沉淀池产生的废渣量较少，约2t/a，属于一般固废，清捞出来后与废玻璃边角料一起由玻璃厂家回收。 （4）废胶桶 原料双组份硅酮胶为桶装半固体胶水，胶水用尽后，会产生一定量的废胶桶（胶水固化后无废气产生），产生量约为0.2t/a，废物类别为HW08，废物代码为900-041-49， 集中收集于危废暂存间后由厂家回收处理。 （5）废灯管、废活性炭 项目废气处理装置中的 UV 光氧催化灯管每月定期更换 2 组，则项目产生的废 UV 灯管为24组/年。活性炭吸附有机废气，每3个月需更换一次，每次更换量为 20kg， 则项目吸附饱和的活性炭产生量约0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）：“非特定行业：900-251-12 使用油漆（不 包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂覆过程中产生的废物，900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”规定，本项目产生的废 活 性 炭 、 废 灯 管 属 于 危 险 废 物 。 根 据 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》（GB18597-2001），设计拟在厂区东北处设置危废暂存间（3m×2m×3m）1座。环评要求新建的危险废物贮存设施应按照《危险废物贮存和污染控制标准》建造，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存库。贮存库基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存库内，贮存库内应有安全照明设施及安全防护设施，定期对贮存库及危险废物进行定期检查。本项目废活性炭应装入专用贮存桶后贴上危险废物标签，在醒目处设置警告牌，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位统一处理，废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 （6）职工生活垃圾 原工程劳动定员为68人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产量计算，则本项目生活垃圾产生量为34kg/d，9.86t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目在营运期间产生的各种固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 环境风险分析 环境风险识别 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009），根据调查，项目不存在易燃、易爆、有毒等特性的危险化学品。因此本项目不存在风险单元。 6、总量控制分析 根据工程分析，项目产生的大气污染物总量为SO2：0t/a；NOx: 0t/a。 项目生产过程中磨边废水和清洗废水经三级沉淀池+砂滤器处理，废水循环使用；厂区生设置化粪池，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，然后进入遂平县城市污水处理厂进行处理，处理后最终排入奎旺河。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准COD50mg/L、NH3-N5mg/L，最终排放量为：COD：0.031t/a、NH3-N：0.0031t/a。因此，建议本项目预支增量申请指标按照遂平县城市污水处理厂处理后的排放量，即COD：0.031t/a、NH3-N：0.0031t/a。 7、项目选址可行性分析 （1）产业政策符合性 经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于本目录中淘汰类、限制类，符合国家当前产业政策。本项目已于2020年4月16日在河南省企业投资项目备案系统（编号：2020-411728-30-03-027010）备案（附件1），因此，项目符合国家产业政策。 （2）规划相符性 本项目建设地点位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路，占地面积 3000m2，根据现场调查，厂区四周均为生产厂房，项目区周围敏感点主要为东北方向约230m 处的时湾村。除此之外项目周边 500m 范围内无村庄医院等敏感点。本项目用地为工业用地，符合遂平县土地利用整体规划。 （3）“三线一单”合理性分析 ①厂址选择与当地生态保护红线的合理性分析 根据《河南省驻马店市生态红线划定方案》（征求意见稿）2016年6月公示可知，本项目拟建位置不在生态保护红线内。 ②厂址选择与当地环境质量底线的合理性分析，由区域环境空气质量现状监测数据可知，项目区域SO2和NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，区域环境空气现状较好；项目各厂界监测点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准现状，区域声环境质量现状较好；本项目区域水体中奎旺河疙瘩刘断面现状监测因子COD、氨氮、总磷均有不同程度的超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因为上游来水较少，奎旺河作为纳污河流，接纳了遂平县城市污水处理厂出水及遂平县部分工业企业废水及沿途未能进入污水处理厂的生活污水。本项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，生产废水经三级沉淀池沉淀后再经砂率器过滤，最终回用于生产不外排，生活污水经化粪池处理后进入遂平县城市污水处理厂，不会对区域地表水体造成明显的污染影响，因此，本项目建设不会突破环境质量底线。 ③厂址选择与资源利用上线的合理性分析， 该项目位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路，且项目选用高效、先进的工艺和设备，物耗和能耗较低，项目满足资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 表27 环境准入负面清单 序号 负面清单内容 是否属于负 面清单 1 新建《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目 不属于 2 国家产业政策限制类项目 不属于 3 限制高能耗、高排放的建设项目进入 不属于 4 限制新鲜水耗量大的项目 不属于 5 限制废气排放量大的工业项目 不属于 6 不符合产业政策要求的项目 不属于 7 资源消耗量大、环境污染严重的铅酸蓄电池、单晶硅、平板玻璃 等产能落后项目 不属于 8 禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业 政策、达不到规模经济的项目 不属于 对照上表内容，本项目符合国家产业政策要求，运营过程中不使用落后的工艺 及设备，同时本项目不属于“两高一资”产业，因此本项目不属于环境准入负面清单范畴。 （4）与饮用水源保护规划相符性分析 本项目建设位置位于驻马店市遂平县产业集聚区燕京北路金牛实业院内，不在集中式饮用水源地保护区范围内，选址可行。 项目选址交通便利，供电和供水设施齐全；项目运营期产生的废水不外排，生活污水经化粪池处理后进入城市污水处理厂；厂界噪声达标；废气达标排放；产生的固体废物全部合理处置。项目在评价建议的环境保护措施建设单位后，能够有效的降低生产对周边居民的环境影响。 综上所述，本项目选址基本可行。 8、环保投资及验收内容 项目总投资1000万元，其中全部环保投资19.3万元，占总投资的1.93%。主要用于对废气、噪声防治以及固废处置等。根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目主体工程与环保设施同时设计，同时开工，同时使用，项目环保“三同时”验收一览表见表28，环保设施验收内容及环保投资估算见表29。 表28 本项目“三同时”环境保护验收一览表 项目 污染源分类 环保措施 验收内容 控制标准 废水 生活污水 化粪池 化粪池 遂平县城市污水处理厂收水水质标准 磨边、清洗废水 三级沉淀池、储存池、砂滤器 三级沉淀池 储存池（1座，12m3） 砂滤器 循环利用、不外排 废气 食堂油烟 油烟净化器 一台油烟净化器 符合《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中 “小型”排放标准 有机废气 集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化净化装置+15m高排气筒 1套：集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化净化装置+15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求 噪声 设备噪声 隔音、减振等 达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 固废 边角料、检验不合格产品、废铝条、废渣 固废临时堆场 一般固废暂存间 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 年修改） 废活性炭、废灯管、废胶桶 危废暂存间 危废暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013 年修改） 表29 环保投资估算一览表 项目 污染防治措施 环保投资（万元） 废水 化粪池 1.0 三级沉淀池 2.2 砂滤器 1.0 储存池（1座，12m3） 1.0 废气 油烟净化器 0.8 集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化净化装置+15m高排气筒 10.0 噪声 基础减振、厂房隔声 0.8 固废 一般固废暂存间 0.5 危废暂存间 2.0 总计 19.3

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 中空玻璃工段 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+UV光氧催化净化装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 符合《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中 “小型”排放标准 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N 等 | 化粪池预处理后排入污水处理厂 | 遂平县城市污水处理厂收水水质标准 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀池+砂滤器、储存池 | 循环利用、不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 生产固废 | 综合利用，定期外售 | 对环境影响较小 |
|  |  | 废活性炭、废灯管、废胶桶 | 交由资质单位统一处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 主要为设备、装置运行时产生的噪声，噪声源强约70~90dB（A）。采用隔声、减振等措施，经距离衰减后，实现各厂界噪声达标。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目运营期对周围生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性 经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于本目录中淘汰类、限制类，符合国家当前产业政策。本项目已于2020年4月16日在河南省企业投资项目备案系统（编号：2020-411728-30-03-027010）备案（附件1），因此，项目符合国家产业政策。 2、项目选址符合规划要求 项目位于遂平县产业集聚区的农副食品制造产业园，项目建成后对周边环境影响较小，且遂平县产业集聚区管理委员会同意本项目入驻，本项目建设符合遂平县产业集聚区总体规划。 3、环境质量现状 根据常年监测资料，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；地表水水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，超标原因为上游来水较少，奎旺河作为纳污河流，接纳了遂平县城市污水处理厂出水及遂平县部分工业企业废水及沿途未能进入污水处理厂的生活污水。区域噪声环境现状质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准的要求，项目区域环境质量现状较好。 4、运营期环境影响 （1）大气环境影响 本项目切割、磨边工序都用水进行切割、磨边，故不考虑粉尘；项目所用的钢化炉热源为电能，故不考虑废气。另外本项目中空玻璃工段产生的非甲烷总烃产生量较小，经预测满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值：VOCS≤4.0mg/m3的要求，评价认为本项目无组织粉尘对周围环境影响不大。 （2）水环境影响 本项目生产过程中产生的废水主要是磨边废水和清洗废水，设置三级沉淀池，废水经沉淀池沉淀，沉淀池连接砂滤器进行废水过滤，过滤的清水进入储存池，采用泵抽至生产设备循环使用；生活污水经厂区内化粪池预处理后进入遂平县城市污水处理厂进一步处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准COD50mg/L、NH3-N5mg/L。 （3）声环境影响 本项目噪声主要由生产区设备运行产生，经基础减振、厂房隔声等降噪措施治理后，根据监测结果，项目各厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。因此本项目营运期对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响 生产过程产生的边角料集中收集后定期交由玻璃生产企业回收利用；沉淀池产生的废渣量较少，清捞出来后定期外售；废铝条经收集后定期外售给废品收购站；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；废活性炭、废灯管、废胶桶收集后暂存于危废暂存间暂，交由有资质单位统一处理。 综上所述，本项目在营运期间产生的各种固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 二、建议与要求 （1）严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后，建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后 6 个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过 9 个月。 （2）加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，避免废水、废气、固体废物和噪声对周围环境的影响。 （3）本项目环保投资估算19.3万元，占总投资1000万元的1.93%，主要用于项目废气、生活污水、噪声治理和固废处置，评价建议严格落实环保投资。 （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 三、评价总结论 综上所述，河南省运达玻璃钢化项目建设项目符合国家产业政策、选址合理，本项目在认真落实环评建议措施和要求的基础上，产生的各项污染物均能做到达标排放或妥善处置，对区域环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 注 释 一、本报告表附图、附件、附表： 附图1 项目地理位置图 附图2 周边环境示意图 附图3 平面布置图 附图4 遂平县城市总体规划 附图5 产业集聚区产业布局图 附图6 现场照片 附件1 备案说明 附件2 委托书 附件3 租赁协议 附件4 土地证明 附件5 营业执照 附件6 专家函审意见 附表 建设项目环境审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。